## Slide 1
Получение аксонометрических проекций.
План лекции:
1. Получение аксонометрических проекций.
2. Построение аксонометрических проекций.
3. Аксонометрические проекции плоских фигур.
4. Аксонометрические проекции плоскогранных
предметов.
5. Искажение размеров на аксонометрических проекциях.
Автор: Труфанова В.Н.

## Slide 2
1. Получение аксонометрических проекций.
По какому рисунку легче представить форму предмета?

## Slide 3
Аксонометрическими проекциями называют изображения, полученные путем проектирования параллельными лучами фигуры (предмета) вместе с осями координат на произвольно расположенную плоскость, которую называют «аксонометрической».
Обычно плоскость (или предмет) располагают так, чтобы на аксонометрической проекции предмета были видны три стороны: верхняя (или нижняя), передняя и левая (или правая).
Основным достоинством аксонометрических проекций является наглядность и представление о величине изображенного предмета, поэтому их применяют в качестве иллюстрации к чертежу для облегчения понимания конструктивной формы предмета.

## Slide 4
Искажение может быть:
1) равным по всем трём осям — изометрическая проекция,
2) одинаковыми по двум осям — диметрическая проекция,
3) разными по всем трём осям — триметрическая проекция.

## Slide 5
Аксонометрическая проекция
1) прямоугольная проекция (направление проецирования перпендикулярно к плоскости проекции):
- прямоугольная изометрическая проекция;
- прямоугольная диметрическая проекция;
2) косоугольная проекция (направление проецирования не перпендикулярно к плоскости проекции):
- фронтальная изометрическая проекция;
- фронтальная диметрическая проекция;
- горизонтальная изометрическая проекция

## Slide 6
Проецируя куб вместе с осями координат на плоскость P параллельными лучами, направленными к ней под углом, меньшим 90º, получают косоугольную фронтальную диметрическую проекцию или фронтальную диметрическую проекцию.

## Slide 7
Если грани куба наклонить к плоскости P под равными углами и спроецировать куб вместе с осями координат на плоскость перпендикулярными к ней лучами, то получим прямоугольную изометрическую проекцию или изометрическую проекцию.

## Slide 8
Можно получить множество аксонометрических проекций, по разному располагая предмет перед плоскостью и выбирая при этом различное направление проецирующих лучей.
Аксонометрические проекции:
а—прямоугольная изометрическая;
б— прямоугольная диметрическая;
в—косоугольная фронтальная
изометрическая;
г—косоугольная фронтальная
диметрическая;
д—косоугольная горизонтальная
изометрическая

## Slide 9
Фронтальная диметрическая и изометрическая проекции являются аксонометрическими проекциями.
Слово «аксонометрия» означает «измерение по осям».
Оси x, y и z на плоскости аксонометрических проекций называют аксонометрическими. Когда строят такие проекции, размеры откладывают вдоль осей x, y и z.

## Slide 10
2. Построение аксонометрических проекций.
Построение аксонометрических проекций начинают с проведения аксонометрических осей x, y и z.
Оси фронтальной диметрической проекции располагают так: ось х – горизонтально, ось z – вертикально, ось y под углом 45º к горизонтальной линии. Во фронтальной диметрической проекции по осям x и z (и параллельно им) откладывают натуральные размеры, по оси y (и параллельно ей) – сокращенные в два раза.

## Slide 11
Название «изометрия» означает по-гречески «равные измерения», название «диметрия» - «двойное измерение».
При построении изометрической проекции оси x и y располагают под углом 30º к горизонтальной линии (угол 120º между осями). При построении изометрической проекции по осям x, y и z и параллельно им откладывают натуральные размеры предмета.

## Slide 12
3. Аксонометрические проекции плоских фигур.
Порядок построения аксонометрических проекций
плоских фигур
Квадрат. Вдоль оси x откладывают отрезок а, равный длине стороны квадрата, вдоль оси y – отрезок а/2 для фронтальной диметрической проекции и отрезок длиной а для изометрической проекции. Проводят отрезки, параллельные отложенным.

## Slide 13
Треугольник. Вдоль оси x откладывают отрезок а, равный длине стороны треугольника. По оси y откладывают высоту треугольника (для фронтальной диметрической проекции половину высоты). Полученные точки соединяют отрезками прямых.

## Slide 14
Трапеция. Вдоль оси x откладывают отрезок а, равный длине верхнего основания трапеции. По оси y откладывают высоту трапеции (для фронтальной диметрической проекции половину высоты), и проводят линию, параллельную оси х; на этой линии откладывают отрезок, равный длине нижнего основания трапеции. Полученные точки соединяют отрезками прямых.

## Slide 15
Шестиугольник. По оси х вправо и влево от точки О откладывают отрезки, равные стороне шестиугольника. По оси y симметрично точке О откладывают отрезки, равные половине расстояния S между противоположными сторонами (для фронтальной диметрической проекции половине этого расстояния). От точек, полученных на оси y, проводят вправо и влево параллельно оси х отрезки, равные половине стороны шестиугольника. Полученные точки соединяют отрезками прямых.

## Slide 16
Построение аксонометрических проекций плоских фигур, лежащих в горизонтальной плоскости проекций
Построение аксонометрических проекций плоских фигур, вертикально расположенных в пространстве

## Slide 17
4. Аксонометрические проекции плоскогранных
предметов.

## Slide 18
Порядок построения аксонометрических проекций плоскогранных предметов.
1. Проводят оси. Строят переднюю грань детали, откладывая действительные размеры: высоту – вдоль оси z, ширину – вдоль оси х.

## Slide 19
2. Из вершин полученной фигуры проводят ребра параллельно оси y. Вдоль них откладывают толщину детали: для фронтальной диметрической проекции – сокращенную в 2 раза; для изометрической – действительную.

## Slide 20
3. Через полученные точки проводят отрезки прямых, параллельных ребрам передней грани.

## Slide 21
4. Удаляют лишние линии. Обводят видимый контур.

## Slide 22
Правила построения изометрической и фронтальной диметрической проекций в общем одинаковы. Разница лишь в расположении осей и длине отрезков, откладываемых вдоль оси y.
5. Искажение размеров на аксонометрических проекциях.
Hа осях X, Y, Z отложен отрезок е, принимаемый за единицу измерения по этим осям. Отрезки ex, ey, ez на аксонометрических осях представляют собой проекции отрезка e. Они являются единицами измерения по аксонометрическим осям. В общем случае ex, ey, ez не pавны e и не pавны между собой.

## Slide 23
Отношения k=ex/e, m=ey/e, n=еz/e называются коэффициентами (или показателями) искажения по аксонометpическим осям.
Отношения между аксонометpическими пpоекциями отpезков, паpаллельных осям кооpдинат X, Y, Z и самими отpезками pавны коэффициентам k, m, n. Коэффициенты искажения и угол v, обpазованный напpавлением пpоециpования с каpтинной плоскостью, связаны зависимостью:
Если напpавление пpоециpования не пеpпендикуляpно к каpтинной плоскости P, то аксонометpическая пpоекция называется косоугольной; если же пеpпендикуляpно, - то пpямоугольной.

## Slide 24
Если все тpи показателя искажений между собой не pавны, то пpоекция называется тpиметpической.
Если два показателя искажения pавны (напpимеp, k = n), а тpетий отличен от них, то пpоекция называется диметpической.
Если все тpи показателя pавны (k = m = n), то пpоекция называется изометpической.

## Slide 25
Прямоугольные аксонометрические проекции
Коэффициенты искажения
Картинная плоскость, пересекая плоскости координат, образует треугольник, называемый треугольником следов. На рис. таким треугольником является треугольник Р'x Р'y Р'z. Опустим из начала координат О перпендикуляр на плоскость Р.

## Slide 26
Точка O' пересечения перпендикуляра с плоскостью Р представляет собой прямоугольную аксонометрическую проекцию точки O, а отрезки O' Р'x, O' Р'y и O' Р'z - прямоугольные аксонометрические проекции отрезков координатных осей OР'x, OР'y, OР'z.
Треугольники OO'Р'x, OO'Р'y, OO'Р'z - прямоугольные, отрезки O'Р'x, O'Р'y, O'Р'z являются их катетами, а отрезки OР'x, OР'y, OР'z - гипотенузами.

## Slide 27
Изометрическая проекция
В прямоугольной аксонометрии коэффициенты искажения связаны зависимостью:
Так как k = m = n, то , k = 0,82, следовательно, коэффициенты искажения по осям X', Y', Z' = 0,82.
Изометрическую проекцию для упрощения, как правило, выполняют без искажения по осям X', Y', Z', т.е. приняв коэффициент искажения равным 1, что соответствует увеличению линейных размеров изображения по сравнению с действительными в 1/0,82 = 1,22 раза.

## Slide 28
Диметрическая проекция
Если взять n = k и m = 1/2 k, то получим
, = 8/9, k = 0,94, следовательно, по осям X' и Z' коэффициенты искажения k = n = 0,94, а по оси Y' коэффициент искажения m = 0,47.
Диметрическую проекцию, как правило, выполняют без искажения по осям X' и Z' и с коэффициентом искажения 0,5 по оси Y'.
В этом случае линейные размеры увеличиваются в 1/0,94 = 1,06 раза.

## Slide 29
Нанесение размеров
При нанесении размеров выносные линии проводят параллельно аксонометрическим осям, размерные линии — параллельно измеряемому отрезку.

## Slide 30
Штриховка
Сечения во всех аксонометрических проекциях наносится штриховкой. При этом ее линии должны быть параллельны лежащим в соответствующих координатных плоскостях диагоналям проекций квадратов.