Департамент образования, науки и молодежной политики воронежской области

ГБПОУ ВО «БСХТ»

Утверждаю

Зам. директора

по учебной работе

________________

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

по выполнению практического занятия № 2

по учебной практике «Тракторы и автомобили» МДК.01.02

Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе.

ТЕМА: «Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц»

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: «Подготовка и регулировка рабочего оборудования трактора»

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: приобрести практические навыки наладки навесного устройства закрепить теоретические знания по устройству рабочего оборудования тракторов, приобрести практические навыки наладки навесного устройства трактора.

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: правильно проводить ЕТО трактора; самостоятельно настраивать и регулировать навеску трактора; соблюдать охрану труда, ТБ при работе с инструментами и техникой.

НОРМЫ ВРЕМЕНИ: 6 часов.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: лаборатория Тракторы и автомобили.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь для практического занятия, трактор, плакаты, учебная литература, заводская инструкция, набор инструментов.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ: работать в спецодежде, пользоваться исправным инструментом.

ЛИТЕРАТУРА: 1. Богатырёв А.В. Тракторы и автомобили: учебник/А.В. Богатырёв, В.Р. Лехтёр.: - М.: ИНФРА - М, 2019. - 425с. 2. Родичев В.А. Учебник тракториста катег. «С»: Учеб./В.А. Родичев.  – М.: Академия, 2004. 3. Устройство и обслуживание автомобилей: [Электронный ресурс]: - М.:ООО Информсервис, 2011.-1 эл. опт. диск (CD-ROM).

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Изучить назначение, принцип работы и составные части рабочего оборудования тракторов.

2. Провести ЕТО трактора.

3. Ознакомиться с техническим обслуживанием механизма навески тракторов.

4. Настроить и отрегулировать навеску трактора для работы с навесными и прицепными машинами.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что входит в состав рабочего оборудования тракторов?

2. Расскажите, как устроен механизм навески трактора?

3. Назначение и принцип работы автоматической сцепки

4.Какие контрольные приборы установлены на щитке приборов и что контролирует каждый из них?

5. Назначение и принцип работы прицепной серьги.

6. Для чего применяют буксирное устройство на тракторах, его конструкция и работа.

7.Как настроить двухточечную схему навески?

8. Как настроить трехточечную схему навески?

Преподаватель ______________________

Практическое занятие

рассмотрено на заседании

цикловой комиссии профессиональных модулей

специальности 35.02.07

и рекомендовано на утверждение

Протокол № ____ от _________20     г.

Председатель комиссии_____________